## Slide 1: Основы построения сетей ЦОД

## Slide 2: Задачи современных ЦОД

## Slide 3: Задачи сетей ЦОД
Сеть должна строиться «на вырост»
  всегда закладывайте рост не менее 50%
Высокая доступность
  желательно 99.999%
Организация сервисов
  встроить в МСЭ/БН в путь прохождения трафика
Мобильность хостов
  часто – L2, будь оно не ладно 

## Slide 4: Основные направления ЦОД
Аналитика и контроль
  Data Center Network Assurance and Insights
Автоматизация
  Data Center Network Manager
Управление SaaS инфраструктурой
  Cisco Intersight
Оптимизация нагрузки
  Cisco Workload Optimization Manager
Гиперконвергенция
  Hyperflex

## Slide 5: Основные направления ЦОД
Коммутация
  Cisco Nexus под управлением ОС NX-OS
    герой данного курса
  Сеть ориентированная на приложения (ACI)
Сервера (вычислительные мощности)
  Cisco Unified Computing System
Сеть хранения данных
  Storage Area Network

## Slide 6: Семейство коммутаторов Cisco Nexus
Ядро (не обязательно ЦОД, можно и МТС)
  Cisco Nexus 7000/7700
Распределение
  Cisco Nexus 9000
Доступ
  Cisco Nexus 3000/3550
  Cisco Nexus 2000*

## Slide 7: Традиционный дизайн ЦОД
Ядро
  соединение уровней распределения
  точка подключения к остальной сети
Распределение
  L2/L3 граница
  подключение МСЭ, БН и пр
Доступ
  точка подключения серверов

## Slide 8: Современный дизайн ЦОД
Leaf
  подключение серверов
  подключение МСЭ, БН и пр
Spine
  обеспечение связности между Leaf

## Slide 9: Масштабируемая сеть ЦОД

## Slide 10: Масштабируемая сеть ЦОД

## Slide 11: Архитектура Cisco Nexus 7000/7700

## Slide 12: Компоненты Nexus 7000
Модуль управления (Supervisor, SUP)
Линейные карты (Line Cards, LC)
Фабрика коммутации (Fabric Module, FM)

## Slide 13: Модуль управления Supervisor
Предоставляет все функции управления и мониторинга
Подсоединяется к Fabric Module
Выступает в роли главного арбитра
Существует несколько моделей
  SUP2E, SUP3

## Slide 14: Архитектура Supervisor 3

## Slide 15: Линейные карты
Глобально делятся на 2 группы: F и M
У каждой платы несколько поколений
Исторически: F = L2, M = сервисы
  с приходом F3 многое поменялось 
Не всегда модули могут уживаться между собой в рамках одного коммутатора
Основное правило «+1/-1 поколение»
  F3 может находиться с F4 или M3 в рамках одного шасси*

## Slide 16: Архитектура LC

## Slide 17: FSA для LC M3/F3
Fabric Services Accelerator
ЦПУ на линейной карте
Основные функции
  BFD
    15/45 мсек
    250 сессий на модуль
  sampled Netflow
    50Kpps на модуль
  запуск специфичных NXOS процессов
  связность с управляющим модулем через EOBC

## Slide 18: Фабрика коммутации
Предоставляет связность между LC
Чем больше модулей FM установлено, тем больше пропускная способность шасси
Доступ к фабрике контролируется арбитром с VoQ

## Slide 19: Архитектура Cisco Nexus 9000

## Slide 20: Основные линейки семейства
Nexus 9500 с чипами Broadcom (Trident2+)
Nexus 9500 с чипами Jericho
Nexus 9500 и Nexus 9300 с чипами Cisco Cloud Scale
  решение вида Switch on Chip (SoC)
  умные буфферы
    DBP, AFD, DPP
  телеметрия

## Slide 21: Семейство Cloud Scale
LSE
  1.8 Тбит
  2 слайса, 9 x 100 Гбит каждый
  X9700-EX, 9300-EX
LS1800FX
  1 слайс, 18 х 100 Гбит
  9300-FX
LS3600FX2
  2 слайса, 18 х 100 Гбит каждый
  9300-FX2
S6400

## Slide 22: Слайс
Набор портов на одном ASIC
Взаимодействие между слайсами осуществляется через шину

## Slide 23: Путь пакета внутри коммутатора

## Slide 24: Путь пакета внутри коммутатора

## Slide 25: Flex Tiles
Представляют собой пул памяти, в котором размещаются таблицы с результатами lookup
Количество таблиц отличается между ASIC-ми
Могут хранить разные сущности
  IPv4/IPv6 LPM
  IPv4/IPv6 HRT
  IPv4/IPv6 (*,G), (S,G)
  MAC
  ECMP
  ACI политики

## Slide 26: Flex Tiles
Интерфейс Cisco NX-OS предоставляет возможность менять профили распределения таблиц Flex Tiles
Для смены профиля требуется перезагрузка

## Slide 27: Виртуальные контексты VDC

## Slide 28: Что такое VDC?
VDC по сути предоставляет услуги L1 виртуализации
Используется для разделения функций управления, мониторинга и передачи данных
У каждого VDC
  свой management plane
    уникальные IP адреса
  свой control plane
    VLANы, VRF и пр
  свой data plane
    уникальный набор портов

## Slide 29: ПО с VDC

## Slide 30: Что нам это даёт?
Появляется возможность из одного физического шасси организовать целую сетевую инфраструктуру 
  первый VDC = коммутатор ядра
  второй VDC = коммутатор распределения
  третий VDC = коммутатор доступа
  четвёртый VDC = OTV

## Slide 31: Распределение портов LC
Одна LC может быть разделена между несколькими VDC
Разделение идёт на основе портовых групп
  нельзя разделить 2 порта, относящиеся к одному SoC/ASIC
Количество портов в группе зависит только от LC

## Slide 32: Управление VDC
Между VDC нет связности внутри шасси
Как удалённо управлять всеми созданными VDC если mgmt0 один?
Порт mgmt0 «расползается» между VDC, при этом VDC остаются изолированными

## Slide 33: Все ли VDC одинаковы?
Существует несколько типов VDC:
  Default
  Non-default
  Admin
  Storage

## Slide 34: Админский VDC
Используется для управления всем шасси
Может присутствовать так и отсутствовать на коммутаторе
Позволяет:
  создавать и удалять VDC
  ассоциировать интерфейсы LC с VDC
  настраивать ограничения для VDC

## Slide 35: Смотрим в консоль …