## Slide 1: Уровень доступа

## Slide 2: Основные задачи
Предоставление отказоустойчивого доступа для серверов
Коммутация фреймов в сторону уровня агрегации
  маршрутизация в современных Leaf/Spine дизайнах с наложенной сетью
Обеспечение мобильности

## Slide 3: Что такое мобильность?
Такие технологии как VMware vMotion позволяют ВМ прозрачно переезжать с одного ESXi хоста на другой
  чаще всего IP настройки не должны изменяться
Результатом является необходимость обеспечения непрерывного широковещательного L2 сегмента

## Slide 4: Как обеспечить мобильность?
Классическое растягивание L2 сегмента
  spanning-tree
Построение L3 сети и растягивание L2 с помощью наложенных технологий
  OTV, EVPN
  Fabricpath
  VPLS

## Slide 5: Что такое отказоустойчивость?
Отказоустойчивость – способность сети безболезненно переживать отказ одного или более компонентов
Конвергенция (возвращение в работоспособное состояние) должно занимать минимальный период времени
  какой – каждый сам решает для себя

## Slide 6: Обеспечение отказоустойчивости
Отказоустойчивость может достигаться на нескольких уровнях
Уровень ПО
Сетевой уровень
  уровень сетевых протоколов
  уровень железа

## Slide 7: Отказоустойчивость на уровне железа
Современные коммутаторы ЦОД имеют внутри себя дублирующие компоненты
  2 блока питания
  2 управляющих модуля
    в т.ч. container-based SUP 
  несколько линейных карт
  и пр.

## Slide 8: Отказоустойчивость сетевых протоколов
L2 отказоустойчивость
  чаще всего STP
L3 отказоустойчивость
  обычная маршрутизация
  ECMP (чаще) или Active/Standby

## Slide 9: Отказоустойчивость с помощью STP
NX-OS поддерживает RSTP и MSTP
STP работает как Active/Standby с т.з. утилизации полосы пропускания на интерфейсах
Нет таких понятий как Graceful Restart
Долгая конвергенция
Результат – STP в ЦОД должен быть сведён к минимуму

## Slide 10: Как обеспечить подключение серверов?
Сервер – не всегда Bare Metal, он может быть со встроенным коммутатором
Для увеличения полосы используем агрегационные протоколы (LACP)
Но что делать с отказоустойчивость между коммутаторами доступа?
  можно сделать резервирование на уровне серверов
  можно сделать Multi-Chassis агрегационный канал

## Slide 11: Агрегация интерфейсов Ethernet
Объединение нескольких физических портов (агрегируемых, bundled) Ethernet в один агрегатный логический порт (bundle)
Технология известна как
  Port Channel
  Link Aggregation (LAG)
  NIC Teaming

## Slide 12: Как работает
Агрегированный канал состоит из 2-ух частей
  Интерфейс Port-Channel
    Логический интерфейс, который представляет собой бандл интерфейсов
  Member интерфейс
    Физический интерфейс, являющийся частью бандла
Основная цель – скрыть Member интерфейсы от выше-стоящих протоколов
  Напр, STP должен видеть не 2x1 Гб интерфейса, а 1x2 Гб
    В результате – Active/Active поведение для STP

## Slide 13: Плюсы и минусы
Плюсы
  Проще и дешевле провести апгрейд сети
  Добавляется отказоустойчивость линка
Минусы
  Неравномерная загрузка физических интерфейсов
  Максимальная пропускная способность не увеличивается

## Slide 14: Агрегация между разными шасси

## Slide 15: Агрегация между разными шасси
StackWise
  Применяется на платформах доступа Cisco Catalyst 3750/3850
  Синхронизация Control Plane через специальный кабель
  Логически - одно устройство
Virtual Switching System (VSS)
  Применяется на платформах агрегации Cisco Catalyst 4500/6500/6800
  Синхронизация Control Plane через Virtual Switch Link (VSL)
  Логически – одно устройство
Virtual Port-Channel (vPC)
  Применяется на платформах Cisco Nexus
  Логически – независимые устройства
  Частичная синхронизация

## Slide 16: Создание агрегационного канала
Статическая
Link Aggregation Control Protocol (LACP)
  стандарт
Port Aggregation Group Protocol (PAGP)
  Cisco proprietary
  Отличается от LACP примерно также, как ISL от 802.1Q

## Slide 17: Варианты согласования бандла
On
  Нет согласования
Desirable
  Активное согласование PAGP
Auto
  Пассивное согласование PAGP
Active
  Активное согласование LACP
Passive
  Пассивное согласование LACP

## Slide 18: Бандл поднимется в случаях
On – On
Desirable – Desirable
Desirable – Auto
Active – Active
Active - Passive

## Slide 19: Балансировка внутри бандла
Балансировка настраивается только для исходящих кадров
Варианты балансировки (зависит от платформы):
  src-mac: все кадры от одного MAC-адреса отправляются с одного порта
  dst-mac: все кадры на один и тот же MAC-адрес отправляются с одного порта
  src-ip: все кадры (пакеты) от одного IP отправляются с одного и того же порта
  dst-ip: все кадры на один и тот же IP отправляются с одного и того же порта
  src-dst-mac (-ip): для определения выходного порта берется результат функции XOR от MAC-адресов (IP-адресов) отправителя и получателя

## Slide 20: L2 и L3 бандлы
LAG не зависит от типа порта
  Т.е. может быть access, trunk, tunnel, L3 и т.д.
Перевод из L2 в L3 (и наоборот) не может быть сделан «на горячую»
  Требуется изменение типа физического интерфейса switchport -> no switchport
  Использование LAG на L3 – тема дискуссионная

## Slide 21: Когда нас могут ждать проблемы?
Пример из недавнего прошлого

## Slide 22: Настройка L2 коммутации