## Slide 1: Маршрутизация

## Slide 2: В этом разделе
Протоколы резервирования шлюза по-умолчанию
Статическая маршрутизация
Динамическая маршрутизация

## Slide 3: Поддержка маршрутизации
Все коммутаторы с NX-OS могут поддерживать маршрутизацию
Поддержка зависит от лицензии и аппаратных составляющих
  для N7K требуется М плата или F3/F4
  для N5500 требуется внутренний L3 модуль
  N5600 и N9000 поддерживают L3 по-умолчанию
  лицензии: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/licensing/guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide/b_Cisco_NX-OS_Licensing_Guide_chapter_01.html

## Slide 4: Поддерживаемые протоколы
NXOS поддерживает все современные протоколы маршрутизации
Статическая и динамическая маршрутизация, Policy-Based Routing
Они все:
  IPv4 и IPv6
  VRF aware
  NSF, NSR
  поддерживают BFD

## Slide 5: Резервирование шлюза по-умолчанию
Чаще всего FHRP настраивается на vPC паре
Оба устройства маршрутизируют трафик
Нет необходимости в настройке приоритетов, преемственности и таймеров

## Slide 7: Настройка маршрутизации